## Slide 1: Zuurstoftherapie
Berry Hulleman
Productspecialist
27 mei 2026

## Slide 2
Berry Hulleman
Productspecialist
Zuurstof
Verneveling
PEP
NHFT

## Slide 3
Agenda
Onze service
Zuurstofapparatuur
Op vakantie met zuurstof
01
02
03
04
05
Veiligheid
Vragen?
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 4
Onze service
01

## Slide 5: Onze service
TOTAAL
PAKKET VERNEVELAAR EN ZUURSTOF
SNELLE
LEVERING EN INSTRUCTIE AAN HUIS
SPECIALISTEN BIJ WESTFALEN MEDICAL
HOGE SCORE PATIËNT TEVREDENHEIDS-ONDERZOEK
LANDELIJKE DEKKING
VASTE ACCOUNT-
MANAGER
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 6
Apparatuur zuurstof
02

## Slide 7: Zuurstofconcentrator
Specificaties zuurstofconcentrator
Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
1
2
3
4
5
Houd rondom het apparaat minimaal 30 cm vrij.
Controleer regelmatig of de ingestelde flow nog juist is.
Stofzuig wekelijks het groffilter.
2
Geef de tellerstanden door in verband met de stroomvergoeding.
De concentrator zuigt omgevingslucht aan. Deze lucht wordt in de concentrator verzameld. Hierdoor wordt een hoge zuurstofconcentratie geproduceerd. Deze kan oplopen tot maximaal 96%.
Westfalen - Instructievideo's zuurstofconcentratoren (zuurstofinfo.nl)
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 8: Zuurstofcilinder (noodvoorziening)
Specificaties zuurstofcilinder (noodvoorziening)
Plaats de cilinder op een locatie waar u makkelijk bij kunt.
1
2
3
4
5
Bewaren tot maximaal 50 °C.
Verplaats de cilinder altijd met een cilinderwagen.
(geïntegreerd) reduceertoestel.
2
Controleer de flow bij gebruik van de noodvoorziening.
Inhoud berekenen is eenvoudig. Met onderstaande berekening kan de inhoud worden bepaald.
10L x 200 bar = 2000L Gasvormige zuurstof
2000L : 2L/min = 1000 minuten
1000 min. : 60= 16,66 uren
Westfalen - Instructievideo's zuurstofconcentratoren (zuurstofinfo.nl)
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 9: Disposables
2
Neusbril:
1,8m lang
1x per week vervangen
Verkrijgbaar in verschillende soorten. Zoals; soft, rechte of gebogen prong, dunne of dikke prongs
Evt. Met oorbeschermers
Ook High-flow neusbril beschikbaar. Deze inzetten vanaf >5L/min
ZuurstofMasker:
1,8m lang
1x per maand vervangen
Verkrijgbaar in zuurstofmasker met of zonder zak
Éénmaal per week schoonmaken door in sopje te leggen (afwasmiddel)
Vanaf >5L/min inzetten
Draaiconnector:
Draaibaar koppelstuk die de lange slang met de neusbril of zuurstofmasker verbind. Door het draaien voorkom je lussen in de neusbril en lange slang.
Vervangen wanneer defect is.
Altijd één reserve bij de cliënt.
Lange zuurstofslang:
Is 12m lang.
Binnenzijde voorzien van stervormige structuur, zodat bij knikken er altijd zuurstof doorstroomt.
Dikker materiaal en hierdoor langer inzetbaar.
Buitenzijde wekelijks afnemen met licht vochtige doek.
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 10: Mobiliteit systemen
2
Mobiele concentrator continue / on-demand:
Continue (tot 3L/min) en on-demand afgifte (tot 6L/min) mogelijk
Door trolley makkelijk mee te nehmen.
Accu op te laden d.m.v. thuislader en autolader.
Geeft storingen optisch en akoestisch weer.
Gewicht (Zen-O) 5,3KG / (Eclipse 5) 8,3KG
Mobiele concentrator on-demand:
On-demand afgifte mogelijk
Door licht gewicht (2,6KG) en schoudertas makkelijk mee te nehmen.
Op te laden met thuislader en autolader
Geeft storingen optisch en akoestisch weer.
Bij Zen-O Lite mogelijk om halve standen in te stellen (1, 1,5, 2, 2,5 enz….).
Home Fill systeem:
Zowel continue en on-demand afgifste mogelijk
Licht gewicht (2,6KG). Door schoudertas makkelijk mee te nemen.
Stil in gebruik.
Vultijd cilinder ong. 2,5 uur d.m.v. compressor
Standaard levering van 2 cilinders.
Vloeibaar o2:
Thuis moedervat geplaatst om stroller te vullen.
Zowel continue en on-demand afgifte mogelijk via stroller.
1L vloeibaar o2 = 860L gasvormige o2.
Temperatuur vloeibaar o2 is -183 °C.
Gewicht stroller (gevuld) min. 1,6KG (H300) en max. 3,6KG (C1000).
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 11
2
Vernieuwde Inogen Rove 4.
Inogen Rove 4
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 12
2
Philips Oxygenate5 concentrator
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 13
Op vakantie met zuurstof
03

## Slide 14: Op vakantie met zuurstof
1
Op vakantie in het binnenland:
Dien uw vakantieaanvraag minimaal 4 weken van tevoren in. Of digitaal in te vullen op onze website via; Vakantie aanvraagformulier - Westfalen Medical
We leveren gratis uw voorziening:
  Ook leveren op de waddeneilanden.
  Tot 20km over de grens.
Op vakantie in Nederland
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 15
Westfalen Medical - Hans ten Heggeler 26-9-2024
Op vakantie in het buitenland:
Dien uw vakantieaanvraag minimaal 6 weken van tevoren in. Of digitaal in te vullen op onze website via; Vakantie aanvraagformulier - Westfalen Medical
Wij regelen dat er een zuurstofvoorziening op plaats van bestemming voor u klaar staat.
De kosten voor het plaatsen in het buitenland zijn afhankelijk van:
  De periode.
  Het land.
  De benodigde apparatuur.
  De polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
Op vakantie in het buitenland
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 16
Veiligheid
04

## Slide 17: Veiligheid
Patiëntniveau
Uitleg aan de cliënt d.m.v. instructiekaarten.
Contact met brandweer / verzekering.
Periodieke controles door servicemedewerker.
Plakken van stickers op de voordeur.
Ventileren.
4
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026

## Slide 18
Vragen?
05

## Slide 19
Bedankt voor uw aandacht
Westfalen Medical – Berry Hulleman 27-5-2026